## Slide 1
Öğr. Gör. Tuncay SOYLU
Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu, İpsala, Edirne, Türkiye
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans
Kablosuz Ağ Teknolojileri Wireless Network Technologies
PARALEL MİMARİLER
Danışman Doç.Dr. Hasan Hüseyin BALIK
Notes: sfdsf

## Slide 2
Giriş
Kablosuz Ağ Teknolojileri Sınıflandırılması
Kablosuz Kişisel Alan Ağları (WPAN-Wireless Personel Area Networking)
Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN-Wireless Local Area Network)
Kablosuz Anakent Alanı Ağları (WMAN-Wireless Metropolitan Area Networks)
Kablosuz Geniş Alan Ağları (WWAN-Wireless Wide Area Networking)
Kablosuz Yerel Alan Ağları (WLAN) IEEE 802.11x Standardları
OSI Ağ Katmanları
Modülasyon Yöntemleri
Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
Sonuçlar
Kaynakça
WIRELESS NETWORK TECHNOLOGIES
Notes: sfdsf

## Slide 3
Kablosuz iletişim kullanıcıların iletişim esnasında mekândan bağımsız olabildikleri, hareket özgürlüğüne sahip oldukları bir iletişim şeklidir.
  Bu hareketlilik insanların ihtiyaçları doğrultusunda gelişim göstermektedir.
  Bugün hayatımızın artık her anında bilgiye her yerden, cep telefonları, cep bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla ulaşmamız mümkündür.
Kablosuz ağlar hangi teknoloji ile tasarlanmış olursa olsun veya hangi protokolleri kullanırlarsa kullansınlar birçok önemli avantajları vardır.
  Kablosuz ağların en belirgin avantajları hareketliliktir.
  Kablosuz ağ kullanıcıları mevcut ağlara bağlanabilirler ve izin verildiği sürece serbestçe dolaşabilirler.
Kablosuz ağlar hızlı dağıtımı çevirebilmek için bir hayli esnektir.
  Bir kablosuz alt yapısında ister bir milyon kullanıcı bağlansın isterse bir kullanıcı bağlansın nitelikleri aynıdır.
  Belirli bir alanda hizmet sunmak için baz istasyonları ve antenler gerekmektedir.
Giriş
Giriş
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 4
Kablosuz iletişim teknolojisi, en basit tanımıyla, noktadan noktaya veya bir ağ yapısı şeklinde bağlantı sağlayan, bir teknolojidir.
  Kablosuz iletişim teknolojisi, günümüzde yaygın olarak kullanılan kablolu veya fiber optik iletişim yapılarıyla benzerlik göstermektedir.
  Diğerlerinden ayıran nokta; iletim ortamı olarak havayı kullanmasıdır.
Sürekli/yaygın ortamda en çok bilinenleri IEEE 802 teknolojileridir.
  Genel olarak IEEE, bünyesinde oluşturduğu özel çalışma grupları aracılığıyla, var olan kablosuz ağ teknolojilerini standartlaştırmakta, yeni ve gelişmiş kablosuz ortamlar için OSI katmanlarından fiziksel katman ve veri bağı katmanı seviyesinde standartlar oluşturmaktadır.
  Standartları belirleyen kar amaçlı veya kar amaçsız çalışan, Blutooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), IrDA (Infrared Data Association), ve bu gibi çeşitli organizasyonlar vardır.
Giriş
Giriş
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 5
Giriş
BÖLÜM I Kablosuz Ağ Teknolojileri Sınıflandırılması
WPAN
WMAN
WWAN
WLAN
E v, O f i s, K ü ç ü k A l a n l a r
B i n a, K a m p u s, H a v a A l a n ı, K a m u y a Açık Alanlar
S e h i r, M e t r o p o l, B ö l g e
S e h i r, B ö l g e, Ü l k e v e y a D ü n y a G e n e l i
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 6
Giriş
BÖLÜM I Kablosuz Ağ Teknolojileri Sınıflandırılması
İletişim | WPAN | WLAN | WMAN | WWAN
Standart | Bluetooth HomeRF | IEEE 802.11 HiperLAN | IEEE 802.16 HiperMAN | GSM, GPRS, CDMA ve 3G
Hız | < 1 Mbps | 11 – 54 Mbps | 11 – 100 Mbps | 10 – 384 Kbps
Mesafe | Kısa | Orta | Orta – Uzun | Uzun
Uygulama | Cihazlar arası bağlantı Piconet | Cihazdan cihaza Ağ kurulumu | Kablo yerine Son kullanıcı erişimi | Mobil Telefon Mobil Veri
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 7
Giriş
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
Çok küçük bir alanda cihazlar arasında iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır.
  Kişisel yönü ön plandadır, cihazlar genelde kişisel alan bağlamında kullanılır.
  Hedefi diğer ağ türleri gibi veri alma ve veri göndermektir.
  Az dış bağlantı gerektirdiğinden en bağımsız bağlantı tipi buradadır.
Ev ya da küçük iş yerlerinde birkaç bilgisayar ve çevre biriminden oluşan ağlara Kişisel Alan Ağları ( Personal Area Networks, PAN) denmektedir.
  Kablosuz iletişim teknolojisi kullanılması durumunda ise Kablosuz Kişisel Alan Ağları (Wireless Personal Area Networks, WPAN) denir.
  Yakın mesafedeki elektronik cihazları kablosuz olarak birbirine bağlar.
  Daha düşük veri hızına ve daha kısa iletişim mesafesine sahiptirler.
  WPAN’ların en yaygın uygulamaları Bluetooth, HomeRF ve ZigBee’dir.
IEEE 802.15 standardı WPAN işleyişini açıklamaktadır. Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, Infrared Data Association (IrDA), and Ultra-Wideband (UWB) gibi çeşitli teknolojik uygulamaları vardır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 8
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.1. Bluetooth
Dizüstü bilgisayarlar, cep bilgisayarları, modemler, LAN erişim noktaları ve telefonlar gibi sayısal cihazlar arasında veri iletişimini sağlamak üzere oluşturulan endüstri konsorsiyumunun adıdır.
  Bluetooth teknolojisi 2.4 GHz bandında ilk olarak Ericsson Mobile Com. tarafından 1994 yılında geliştirilmiştir.
  Bluetooth ses iletimine de olanak tanımaktadır.
  Kısa mesafede ve kişisel kullanım esas alındığı için düşük ücret, düşük güç ve düşük profilli teknoloji hedeflemiştir. Yaklaşık 10m mesafeye sahiptir.
  Ericsson, IBM ve Toshiba gibi şirketlerin oluşturduğu Bluetooth sp. İnt. Gr. (SIG) ilk Bluetooth özelliklerini Temmuz 1999’da açıklamışlardır.
  Kablosuz ağ bağlantısı veya internet erişimi için tasarlanmamıştır.
  WLAN sistemleri ile kıyaslandığında Bluetooth’un ev ve işyerlerindeki kullanım imkanlarının oldukça sınırlandığı görülmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 9
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.1. Bluetooth
  Bluetooth teknolojisinde güç ve mesafeleri farklı 3 sınıf ürün tanımlanmıştır.
  Bu sınıflar Tabloda verilmiştir.
Ürün Tipi | Güç Seviyesi | İletişim Mesafesi | Amaç
Sınıf 1 | 100 mW/ 20 dBm | 100m’ye kadar | Azami iletişim mesafesi
Sınıf 2 | 2.5 mW/ 4 dBm | 10m’ye kadar | Orta iletişim mesafesi
Sınıf 3 | 1 mW/0 dBm | 0.1m’ye kadar | Kısa iletişim mesafesi
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 10
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.1. Bluetooth
  Bluetooth’lar 2.4 GHz ISM bandında 2.402 GHz’den başlayarak 2.480 GHz’e kadar 1 MHz atlayarak 79 atlama frekansı kullanır.
  Bluetooth ağları 8 cihaza kadar birlikte “master- slave” durumunda bir ağ oluşturabilirler ki buna “pikonet” (piconet) denilmektedir.
  Bir pikonet’de bir cihaz master konumunda diğer 7 cihaz ise slave konumunda, master cihaza bağlanabilir ve böylece kablosuz ağ zinciri oluşturulur.
  Master cihaz ağı kontrol eder. Pikonet’deki tüm cihazlar aynı frekans kanalını ve aynı frekans atlama sırasını kullanırlar.
  Kapsama alanı genişletmek için Pikonet’ler birbirine bağlanarak “Scatternet”ler oluşturulabilir.
  Bu durumda her Pikonet farklı bir atlama kanalı kullanılır.
  Cihazından-cihaza çalışma modeline ve sabit erişim noktalı ağ oluşumuna imkan vermektedir.
  Aynı fiziksel ortamdaki mobil cihazları birbirine bağlar.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 11
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.1. Bluetooth
  WLAN sistemleri gibi Bluetooth da kullanıcıya birçok fayda sağlar.
  Cihazlar arasındaki kablonun görevini üstlenerek kablosuz çalışmaya verir.
  Bluetooth uygun cihazlar arasında dosya paylaşımına imkan verir.
  Dizüstü bilgisayarlar, cep bilgisayarları, masa üstü bilgisayarlar ve diğer tip uygun cihazlarda kullanılabilir.
  Ofis ve ev cihazlarında kullanılması ve kablosuz konferans odası veya kablosuz internet bankacılığı dahil birçok uygulamaya imkan tanır.
  Bluetooth kullanmanın birçok mahsuru da vardır.
  Mesafe WLAN cihazlarından oldukça düşüktür. WLAN sistemlerine tehdit oluşturması imkansız görülmektedir.
  Bluetooth chip’leri ve diğer parçaları hala yüksek fiyatlıdır.
  Güvenlik açısından bakıldığında, gizliliğin korunması ve garanti edildiğinin ispatlaması gibi temel konularda güvenliğin sağlandığı söylenmemiştir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 12
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.1. Bluetooth
  Bluetooth’un genel özellikleri Tabloda verilmiştir.
Frekans aralığı | 2402 - 2480 mhz
Veri oranı | 1 Mbps (fiziksel)
Kanal Bant genişliği | 1 Mhz
Kanal sayısı | 79
Mesafe | ~10 metre
RF atlama | 1600 kez/s
Şifreleme | Cihaz ID ve 0/40/64 bitlik anahtar uzunlukları
Tx çıkış gücü | Azami 20 dbm (0.1W)
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 13
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.2. HomeRF
  HomeRF, ev ve küçük işyerleri için geliştirilen kablosuz erişim standardıdır.
  Mart 1998’de kurulan Home Radio Frequency Working Group (HomeRF WG) isimli çalışma grubu tarafından ortak kablosuz erişim protokolü (SWAP) ile duyurulmuştur.
  Evde bulunan bilgisayar, kordonsuz telefon ve diğer cihazlar arasında ses ve veri iletişimini kablolama masrafına gerek kalmadan kablosuz sağlar.
  Veri iletişim hızı 10 Mbps’e çıkarılmış olup, gelecekte veri iletişim hızının 20 Mbps veya daha yükseğe çıkarılması hedeflenmiştir.
  2.4 GHz ISM bandında çalışmakta ve 50 metreye kadar veri iletişimi sağlar.
  Bu iletişim mesafesi işyerleri için kısa, ev uygulamaları için yeterlidir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 14
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.2. HomeRF
  HomeRF 2.0 sürümü’nün genel teknik özellikleri Tabloda verilmiştir.
Frekans Aralığı | 2402 - 2480 MHz
Veri Oranı | 10 Mbps (v.2 için)
Mesafe | ~50 metre
RF Atlama | 50 kez/s
Tx Çıkış Gücü | Azami 20 dBm (100 mW)
  HomeRF 2.0 sistemlerinde FHSS modülasyon tekniği kullanılmaktadır.
  veri kanalı bir frekanstan diğerine saniyede 50 defa atlamaktadır.
  Ayrıca ağa giriş için “ağ şifresi” istenerek güvenlik artırılmaktadır.
  Aynı frekanstaki WLAN sistemleri tarafından enterferansa maruz bırakılır.
  Ancak Bluetooth teknolojisi tarafından enterfere edilemez.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 15
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.3. ZigBee
  Özellikle düşük veri hızları ve düşük güç tüketimi gerektiren gömülü uygulamalar için çok uygundur.
  İzleme ve kontrol sistemleri ve otomasyon tip uygulamalarda kullanılır.
  Düşük maliyet, düşük güç tüketimi ve açık standartlara dayalı nitelikleri onun en önemli farklılıklarıdır.
  Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı frekans bantlarında çalışmaktadır.
  Avrupada 868-868,8 MHz, Kuzey Amerika’da 902-928 MHz, dünya çapında ise 2400-2483,5 MHz aralığında çalışır.
  ZigBee ağ bileşenlerinin nispeten az ve basit olduğu görülmektedir.
  Ağ bileşenleri ikiye ayrılmaktadır; fiziksel bileşenler ve mantıksal bileşenler.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 16
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.3. ZigBee
  Tabloda fiziksel bileşenler gösterilmiştir.
Mantıksal Roller | Özellikleri
ZigBee koordinatörü | Bir ağ başlatılır
 | Diğer ağ düğümlerini yönetir
 | Ağ düğüm bilgisini depolar
ZigBee yönlendirici | Eğitilmiş düğümler arasında yönlendirici mesajları
ZigBee son cihaz | Ağdaki bir yaprak düğüm olarak görünür
  ZigBee kendi kendini iyileştiren bir mesh yapısı kullanmaktadır.
  Bu temel düğümler çok zekidir ve çevresi hakkında bilgi sahibidirler.
  Üyeler arasındaki bağlantı hatalarını ve diğer basit karışıklığı çözeceklerini bilirler. ZigBee ağlarına 64.000’e kadar üye bağlanabilir.
  ZigBee tabanlı aygıt üreticileri firmalar Emerson, Freescale, Ember ve Philips’dir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 17
  2.1. Protokoller
BÖLÜM II Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN
    2.1.3. ZigBee
  Tabloda fiziksel bileşenler gösterilmiştir.
Fiziksel Bileşen | Mümkün Mantıksal Rolü | Özellikleri
Azaltılmış fonksiyon Aygıt RFD | ZigBee son cihaz | Çoğunlukla veri gönderme alma için kullanılır; kullanılabilen şebek arar; ağ koordinatöründen veri talep eder. Bir ZigBee koordinatör olamaz. Diğer RFD’ler doğrudan iletişimli değildirler. Minimum donanım kullanır (Bellek gibi) Genellikle pil kullanılır.
Tam Fonksiyon Cihazı FFD | ZigBee son cihaz ZigBee koordinatör | Bir yönlendirici olarak; koordinatör olarak veya başka bir RFD olarak işlev yapabilir.
 | ZigBee yönlendirici | Pil gücü veya cihaz doğrudan güce sahip olabilir
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 18
  Giriş
BÖLÜM III Kablosuz Yerel Alan Ağları - WLAN
  Yerel alan ağları (Local Area Networks, LAN) bina, okul, hastane, kampus gibi sınırlı coğrafi alanda kurulan ve çok sayıda kişisel bilgisayarın yer aldığı ağlardır.
  LAN’larda bilgisayarlar ve ağ içerisindeki diğer cihazlar arasında iletişimi sağlamak üzere RF veya kızılötesi teknolojisi kullanılması durumunda, Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area Networks, WLAN) denir.
  Kullanıcılara kablosuz geniş bant internet erişimi, sunucu üzerindeki uygulamalara ulaşım, aynı ağa bağlı kullanıcılar arasında e-posta hizmeti ve dosya paylaşımı gibi çeşitli imkanlar sağlamaktadır.
  Kablosuz bir sistem olması nedeniyle cadde, sokak, park, bahçe ve benzeri açık alanlarda WLAN sistemleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
  Yerel kullanım amacıyla geliştirilmiştir ve mesafe 25-100 m civarındadır.
  WLAN sistemleri standartlaşma ile birlikte yaygınlaşmıştır. Belirli standardların kabulü sonucunda ürün fiyatlarında önemli ölçüde düşmüştür.
  Dünyada yaygın olarak kullanılan 2 tür WLAN teknolojisi mevcuttur. Amerika tabanlı IEEE 802.11x ve Avrupa tabanlı HiperLAN sistemleridir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 19
  3.1. Standardlar
BÖLÜM III Kablosuz Yerel Alan Ağları - WLAN
    3.1.1. IEEE 802.11x Standardı
  WLAN uygulamalarında en çok kullanılan IEEE tarafından yayınlan standarddır.
  IEEE 802 LAN/MAN standart komitesi ilk olarak Haziran 1997’de IEEE 802.11 standardını yayımlamıştır .
  Bu temel standarda göre 2.4 GHz frekans bandında FHSS veya DSSS teknikleri kullanılarak 2 Mbps’e kadar data iletişimi sağlanabilmektedir.
  Amacı mevcut kablolu LAN’ların, kablosuz olarak genişlemesine olanak tanımak ve sabit sistemlerle mobil sistemleri bir çatı altında toplamaktır.
  Elde edilen başarı sonrasında IEEE tarafından WLAN uygulamaları için 802.11x adı altında bir dizi standart yayımlanmıştır. Bu standardları geliştirme ve yeni standardlar hazırlama çalışmaları devam etmektedir.
  2.4 GHz bandında ve 11 Mbps veri iletişim hızına sahip olan IEEE 802.11b Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Bugünlerde yine aynı frekans bandında çalışan fakat veri iletişimini 54 Mbps’e kadar çıkaran 802.11g standardı cihazlar rağbet görmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 20
  3.1. Standardlar
BÖLÜM III Kablosuz Yerel Alan Ağları - WLAN
    3.1.2. HyperLAN
  HiperLAN (High Performance Radio LAN), yüksek hıza sahip WLAN standardı olarak Avrupa ülkelerinde geliştirilmiştir.
  HiperLAN1 ve HiperLAN2 olmak üzere iki tipi vardır.
  Her iki tipte ETSI tarafından tanımlanmış olup, OFDM kodlama-modülasyon yöntemi ile 5 GHz bandında çalışmaktadır.
  HiperLAN’lar, 802.11 standardları ile benzer özellik ve kapasiteye sahiptir.
  HiperLAN1 5 GHz frekans bandında 20 Mbps data hızı sağlamaktadır.
  HiperLAN2 aynı frekans bandını kullanarak 54 Mbps data hızı sağlar.
  HiperLAN2 pahalı bir sistem olmakla birlikte yüksek veri oranlarıyla resim ve görüntü aktarımında daha iyi performans sağlamaktadır.
  HiperLAN’lar ATM teknolojisi esaslıdır ve 802.11 teknolojisinden daha iyi servis kalitesine sahiptir.
  Mevcut WLAN uygulamaları içinde HiperLAN’ların en iyi alternatif teknoloji olduğu söylenebilir. 802.11 teknolojisi kadar yaygın değildir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 21
  3.1. Standardlar
BÖLÜM III Kablosuz Yerel Alan Ağları - WLAN
    3.1.2. HyperLAN
Özellik | HiperLAN2 | 802.11a
Brüt Aktarım Oranı | 54 Mbps | 54 Mbps
Net Veri Oranı | 32 Mbps | 32 Mbps
Frekans Bandı | 5 GHz | 5 GHz
Frekans Seçimi | Tek Taşıyıcı | DFS ile Tek Taşıyıcı
Ortama Erişim | TDMA/TDD | CSMA/CA
Şifreleme | DES, 3DES | 40 bit RC4
Modülasyon Yöntemi | OFDM | OFDM
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 22
  Giriş
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
Wi-Fi
Wi-MAX
IEEE
802
802.11
WLAN
802.15
WPAN
802.16
WMAN
802.22
WRAN
802.18
802.20
WMAN
MOBILE
802.11n 100 Mbit/s
802.11b 11 Mbit/s
802.11g 54 Mbit/s
802.15.1 Bluetooth
802.15.3
802.15.4 ZigBee
802.16d Sabit
802.16e Mobil
802.16j
802.22.1
802.22.2
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 23
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.1. IEEE 802.11a
  IEEE, temel 802.11 standardında 1999’da düzenleme ile duyurulmuştur.
  5 GHz frekansında 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps iletim hızlarını destekler.
  OFDM modülasyon tekniği benzer sistemlerden gelen enterferansa karşı duyarlıdır. 5 GHz frekans bandı diğer sistemler tarafından daha az kullanılmaktadır. Ve enterferans riski 2.4 GHz bandına oranla daha düşüktür.
  802.11a 20MHz genişliğinde birbiriyle çakışmayan 12 kanal kullanılmaktadır. Bu da daha fazla bant genişliği anlamına gelmektedir.
  5 GHz frekansının olumlu yanlarının yanında bazı olumsuz yanları da vardır.
  Yüksek frekanslı ağ ürünlerinin fiyatı daha yüksek, kapsama alanı daha dardır ve daha yüksek çıkış gücü gerektirirler.
  Yüksek hız gerektiren uygulamalar, standardın önemini artırmaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 24
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.2. IEEE 802.11b
  2.4 GHz ISM bandında 1, 2, 5.5, 11 Mbps hızlarındaki ağ cihazlarını tanımlar.
  DSSS modülasyon tekniğini kullanır.
  2.400’ten 2.487 GHz‘e kadar 5 MHz aralıklarla 14 frekans kanalı mevcuttur.
  Sistemde birbiriyle çakışmayan 3 kanal vardır.
  Böylelikle bant genişliği 3 katına çıkarılmış olur.
  Ağ erişim kartları ve AP fiyatlarındaki düşüşler 802.11b standardını günümüzde en çok kullanılan standart haline getirmiştir.
  Aynı frekans bandı bluetooth, mikrodalga fırınlar, telsiz telefonlar ve amatör telsizler tarafından da kullanıldığı için 802.11b standardı enterferans sorununa çözüm bulmak zorundadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 25
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.3. IEEE 802.11c
  Bu standardın görevi, AP’ler arasında köprüleme işlemlerini yapmaktır.
  Diğer 802.11 standartlarının MAC alt katmanında çalışır. Şirketler ve üniversiteler bu standardı, ağlarını genişletmek için sıklıkla kullanırlar.
    6.1.4. IEEE 802.11d
  802.11 standartları bazı ülkelerde yasal işletim haklarına sahip değildir.
  Amacı kurallar koymak ve bu kurallar dahilinde WLAN uygulamalarını gerçekleştirmektir.
  Ağ cihazları üreticileri, ürünlerini bu standarda uyacak şekilde geliştirerek; ülkeden ülkeye farklılık gösteren kablosuz ağ uygulamaları için farklı özelliklerde cihaz üretmek zorunda kalmamaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 26
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.5. IEEE 802.11e
  802.11e standardı bütün 802.11 standartları için veri, ses ve görüntü iletişiminde servis kalitesini (QoS – Quality of Service) geliştirir ve artırır.
  MAC katmanında çalışan bir standart olmasına rağmen fiziksel katmanda çalışan standartlara destek verir.
    6.1.6. IEEE 802.11f
  Bu standardın ana görevi farklı üreticiler tarafından üretilen AP’ler arasındaki uyumluluğu sağlamaktır.
  Böylelikle kullanıcılar ağ içindeki farklı AP’leri kullanabilmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 27
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.7. IEEE 802.11g
  IEEE, 802.11g adında yeni bir kablosuz iletişim standardını 2003 yılında duyurdu.
  2.4 GHz standardını kullanması itibariyle 802.11b ile uyumlu olmakla birlikte veri transfer hızı itibariyle 54 Mbps veri aktarım hızına ulaşmaktadır.
  5 GHz frekans bandına göre daha düşük frekans bandı (2.4 GHz) kullanıldığı için cihaz üretimi daha kolay ve ucuz, RF sinyal zayıflaması ise daha azdır.
  En büyük dezavantajı ise 2.4 GHz bandının yoğun kullanılıyor olmasıdır. Bu yoğunluk kullanılabilecek boş kanal sayısının azalmasına, dolayısıyla iletişim kapasitesin düşmesine neden olmaktadır.
  802.11b’de olduğu gibi birbiriyle çakışmayan 3 kanal kullanılmaktadır.
  Ancak kanalların bant genişliği 22 MHz’dir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 28
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.8. IEEE 802.11h
  Avrupa’da geçerli 5 GHz WLAN düzenlemelerine uygunluk sağlamak için 802.11a standardına ek olarak MAC katmanına ilaveler yapılmıştır.
  Avrupa telsiz düzenlemelerine göre 5 GHz frekans bandında kullanılacak WLAN ürünlerinde TPC (Transmission Power Control) ve DFS (Dynamic Frequency Selection) özelliği bulunması zorunludur.
  Gelecekte 802.11a standardının yerini alması beklenmektedir.
    6.1.9. IEEE 802.11i
  802.11 standartları için güvenlik ve kimlik denetleme mekanizmaları geliştirir.
  MAC katmanında çalışır.
  Kablosuz ağlar için başlangıçta geliştirilen şifreleme standardını, algoritmasını vs. tamamen değiştirmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 29
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.10. IEEE 802.11n
  Bu yeni standardın hedefi IEEE 802.11 tarafından oluşturulmuş MAC katmanını geliştirmek ve PHY katmanında veri hızını artırmaktır.
  Bu standart ile en az 100 Mbps hız planlanmaktadır.
  IEEE bu amaçla üç büyük yenilik getirmektedir:
  Worldwide Spectrum Efficiency (WWise),
  Task Group N Synchronization (TGnSync)
  Mac and Mimo Technologies for More Throughput (MITMOT).
  Bütün bu yenilikler, veri hızını artırmak için MIMO (Multiple Input Multiple Output) ve yeni modülasyon-kodlama mekanizmaları kullanmaktadır.
  MIMO iki alıcı ve iki gönderici (2X2) anten kullanılarak gerçekleştirilir.
  Bununla birlikte daha yüksek veri hızı ve daha kaliteli bir sinyal için (2X3) veya (2X4) şeklinde anten bağlantıları yapılabilir.
  Üretilen AP’ler 2.4 GHz ve 5 GHz frekansında haberleşebilmektedir.
  802.11a, b, g standartları ile üretilmiş cihazlarla uyum içinde çalışabilecektir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 30
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.10. IEEE 802.11n
  MAC katmanı verimliliğini artırmak için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir.
  Yürürlükteki IEEE 802.11 MAC katmanında, istasyon bir MAC çerçevesini gönderdikten sonra kısa bir süre bekler. Çerçeveler küçük ise bu bekleme zamanı ciddi bir boyuta ulaşmaktadır.
  Çerçeve bütünlüğü mekanizması, bu problemi en aza indirgemek amacıyla, küçük çerçeveleri daha büyük bir çerçeve içinde bir araya getirmesi için istasyonları yetkilendirir.
  Ayrıca bu yöntemin verimliliğini en üst dereceye çıkarmak için daha büyük çerçevelere izin veren maksimum çerçeve boyutu artırılmıştır.
  İkinci mekanizma olan blok onayı IEEE 802.11e servis kalitesi standardına uyum sağlamak amacıyla yine bu standarda benzer bir şekildedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 31
  6.1. Standardlar
BÖLÜM VI Kablosuz Yerel Alan Ağları – WLAN IEEE 802.11x
    6.1.10. IEEE 802.11n
30 Dakikalık Video Görüntüsünün Farklı Standartlarda İletim Zamanları
Chart: 
| 802.11b | 802.11g | 802.11n
Toplam | 2520 | 600 | 44
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 32
  Giriş
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
  Bir şehri kapsayacak şekilde yapılandırılmış iletişim ağlarına veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulan ağlara Metropol Alan Ağları (Metropolitan Area Networks, MAN) denir.
  WAN’larda olduğu gibi kiralık hatlar veya telefon hatları kullanılmaktadır.
  Kablo yerine uydu veya RF iletişimi teknolojileri kullanılması durumunda Kablosuz Metropol Alan Ağları (Wireless Metropolitan Area Networks, WMAN) olarak isimlendirilmektedir.
  Çok sayıda şubesi bulunan kurum ve büyük şirketler ile dağınık yerleşime sahip üniversiteler gibi yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  Kablolu ağlardan daha ucuz, esnek ve kolay kurulum özelliklerine sahiptir.
  Bu uygulamalar oldukça yenidir ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
  Bu alanda WİMAX adı altında uygulamalar yapılmaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 33
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.1.1. Wİ-MAX (IEEE 802.16)
  Worldwide Interoperability for Microwave Access (Dünya çapında Birlikte Çalışabilirlik Mikrodalga Erişim Forumu) kelimelerinin kısaltması olan WiMAX teknolojisi sabit, taşınabilir ve mobil erişimleri destekleyen bir genişbant kablosuz erişim teknolojisidir.
  Görüş hattında olan veya olmayan, noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve çok noktadan çok noktaya uygulamaları desteklemektedir.
  İdeal şartlarda 50 km’lik kapsama alanı içerisinde 75 Mb/s hızlarda ses, veri ve görüntüyü hizmet kalitesi ve güvenlik gerekliliklerinde taşıyıp dağıtabilmektedir.
  WİMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olup; WMAN sistemleri için teknoloji geliştirmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 34
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.1.1. Wİ-MAX (IEEE 802.16)
  En hızlı Wi-MAX bağlantısı saniyede 70 megabit iletim hızına ulaşabilmektedir.
  70 megabit birkaç düzine işyeri ya da yüzlerce ev kullanıcı arasında dağıtılsa bile, Wi-MAX kablo modemin her bir kullanıcıya sağladığı en küçük transfer hızlarına eşit bir hız sağlayacaktır.
  WiMAX’ın Wi-Fi’den en büyük farkı hız değil kapsama alanıdır. Wi-Fi’den çok daha geniş bir mesafeye iletim yapabilmektedir.
  Wi-MAX, IEEE tarafından geliştirilen standartlardan 802.16 serisidir.
  İlk sürümü Ekim 2001’de tamamlanmıştır.
  802.16a/d sürümleri Mesh Network şebeke mimarisini de desteklemektedir.
  Sonraki sürümlerin 2–11 GHz ve bunun ardından da 2-6 GHz arasında çalışan sistemler standartlaştırılmıştır.
  07 Aralık 2005 tarihinde ise mobilite destekli IEEE 802.16– 2005 (802.16e) standardı onaylanmıştır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 35
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.1.1. Wİ-MAX (IEEE 802.16)
Standard | 802.16 | 802.16a | 802.16d | 802.16e
Tamamlanma Tarihi | Ekim 2001 | Ocak 2003 | Haziran 2004 | Aralık 2005
Spektrum | 10–66 GHz | 11 GHz’e kadar | 11 GHz’e kadar | 6 GHz’e kadar
Çalışma Şekli | LOS | NLOS | NLOS | NLOS
İletim Hızı | 32–134 Mbps | 70 Mbps’e kadar | 70 Mbps’e kadar | 15 Mbps’e kadar
Hücre Yarıçapı | 5 Km’ye kadar | 8 Km’ye kadar | 8 Km’ye kadar | 5 Km’ye kadar
  Tabloda Wi-MAX teknolojisi standartlarına yer verilmektedir
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 36
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.1.1. Wİ-MAX (IEEE 802.16)
  Yüksek Veri Hızı
  Servis Kalitesi
  Ölçeklenirlik
  Güvenlik
  Hareket Kabiliyeti
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 37
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.1.2. 802.16d
  Omurga şebeke olarak kullanılmanın yanı sıra, bakır kablonun olmadığı ya da kablo döşemenin ekonomik olmadığı yerlerde ses ve genişbant hizmetleri sağlamak veya mevcut DSL ve Kablo Modem gibi genişbant teknolojilerle rekabet etmek amacıyla geliştirilmiş uygulamalar sağlayabilen standarddır.
  Lisanslı ve lisanssız 2–11 GHz bantlarında IP tabanlı şebekeler üzerinden noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya LOS (Line of Sight) ve/veya kapsama alanı içerisinde herhangi bir noktaya NLOS ses, veri ve görüntünün iletimini yapmak mümkündür.
  Teorik olarak 50 km’ye kadar 70 Mbps’lik iletim hızını mümkün kılmaktadır.
    4.1.3. 802.16e
  Ses ve genişbant hizmetleri sağlamak amacıyla 802.16d standardının temel özellikleri arasında bulunmayan taşınabilirlik ve nihayetinde tam mobiliteyi amaçlayan bir mobil kablosuz genişbant standardıdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 38
  4.1. Standardlar
BÖLÜM IV Kablosuz Anakent Alan Ağları – WMAN
    4.2.1. HiperMAN
  “High Performance Radio Metropolitan Area Network”ın baş harflerini simgelemektedir.
    ETSI standartlarını uygulayan Avrupa ve diğer ülkelerde 2–11 GHz bantları içinde kablosuz bir şebeke iletişimi sağlamak için (ETSI) Broadband Radio Access Networks (BRAN) grubu tarafından ortaya konulan bir standarttır.
    HIPERMAN, WIMAX’a alternatif bir Avrupa standardıdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 39
  Giriş
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
  Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan ağlara Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Networks) denilmektedir. İnternet bunun klasik bir örneğidir.
  Özellikle hücresel WAN kullanan uydu hizmetlerini kullanan Global System for Mobile GSM, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Long Term Evolution (LTE) gibi sistemleri içerir.
  Bu sistemler genellikle 3. Şahıs servis sağlayıcılar tarafından kontrol edildiklerinden ağ yöneticisinin kontrolü dışındadırlar.
  Kablo yerine uydu veya telsiz iletişimi kullanılması durumunda Kablosuz Geniş Alan Ağları (WWAN, Wireless Wide Area Networks) denir.
  Uzak yerleşim birimleriyle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda bilgisayar çalışabilir.
  WWAN uygulamalarına örnek GSM, GPRS, CDMA ve 3G sistemleridir.
  WWAN’larda trafik yükünün büyük kısmı ses iletişimi ile ilgilidir.
  Son yıllarda veri iletişimi ve internet erişimi talepleri yaşanmaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 40
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.1. GSM
  Global System for Mobile, cep telefonu sistemidir. Sesli iletişim için geliştirilmiştir.
  Farklı ülkelerde kolayca uyarlanabilir bir standart olarak yaygın kullanılan bir digital ses ve veri hizmetidir.
  Dünya mobil telefon pazarının %80’ini ele geçirdi. 2G hücresel teknoloji olarak kabul edilebilir.
  Gerçek taşınabilirlik mobil ağ sistemlerinin tasarımının kullanımı ile mümkün olmuştur.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 41
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.1. GSM
  A’da hareketlilik tek hücre sınırları içerisinde nasıl olduğu gösterilmektedir.
  B’de hareketliliğin daha fazla hücre ve mobil kullanıcı eklendiğinde hücreler arasında dolaşımın nasıl olacağı gösterilmektedir.
  2G GSM teknolojisi dünyanın büyük bölümünde 900-1800 MHz frekans bantlarında faaliyet göstermektedir.
  Bir GSM şebekesi çeşitli bileşenlerden oluşur. Mobil İstasyon (Mobile Station-MS), bir Baz İstasyon Sistemi (Base Station System-BSS) ve bir Anahtarlamalı Ağ Sistemi (Network Switching System-NSS) gibi sistemlerden oluşur.
  Hücresel ağ ve kablosuz alıcının hücresel ilişkisi gösterilmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 42
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.1.1. GPRS
  General Packet Radio Service – Genel Paket Radyo Servisidir.
  Hücresel ağlar üzerinden iletişim için kullanılan bir standarttır.
  Genellikle 2G-2,5G teknoloji olarak adlandırılır.
  Kablosuz veri iletişimi ile ilgilenen bir kablosuz mobil kullanıcı açısından birçok avantaj sunan paket anahtarlamasına sahiptir.
  Ağ yöneticisi açısından bakıldığında aşağıdaki özellikleri destekler;
  İnternet protokolü IP 4 – 6
  Kablosuz uygulama protokolü WAP
  Veri aktarım hızı 56–114 kbit/ps
  GPRS çok çeşitli veri iletimi için kullanılabilir; cep telefonu, dizüstü bilgisayarlar veya kişisel bilgisayarlar için genişleme kartları ve noktasal satış sistemleri gibi uzak terminaller.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 43
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.2. UMTS (3G)
  3rd Generation, Üçüncü Nesil iletişim olarak adlandırılmaktadır.
  Daha çok görüntü ağırlıklı olmak üzere ve sesli iletişim içindir.
  The Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); çeşitli ad veya markalar tarafından çeşitli uygulamalar için kullanılan bir 3G cep telefonu standardıdır.
  UMTS’nin Mobil Multimedya Erişim Özgürlüğü (Freedom of Mobile Multimedia Access - FOMA) ve Genişbant Kod Bölmeli Çoklu Erişim (Wideband Code Division Multiple Access - W-CDMA) uygulamaları vardır.
  2G GSM şebekelerinin BTS bileşeni 3G GSM şebekelerinde Node B olarak adlandırılan yeni bir bileşen ile değiştirilir.
  HSPA tabanlı ağlar 850, 1900 ve 2100 MHz frekans bantlarında çalışır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 44
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.3. 4G
  Mobil veri servislerindeki güncel gelişmeler, değişik kablosuz ve kablolu ağların bir arada var olmalarını gerektirmektedir.
  Çözümlerin belirli bir grup servis ve uygulamaya yönelik olması, belirli bir coğrafik kapsama alanında uygulanabilmesi, belirli bir bant genişliği ve gecikme ile çalışmalarından kaynaklanmaktadır.
  Üstelik, bu veri ağları arasında her hangi bir entegrasyon bulunmamaktadır; her biri kendi fiziksel erişim teknolojisine, kullanıcı kimlik doğrulama mekanizmasına ve gezginlik yönetim prosedürlerine sahiptir.
  Bu durum, dünyanın her tarafındaki araştırmacıları 4G ağlarının araştırılmasına yöneltmiştir.
  4G ağların yüksek hız, yüksek kapasite, bit başına düşük maliyet, IP tabanlı servisler gibi özellikleri içermesi tasarlanmaktadır.
  4G sistemlerinin hepsi açık sistem yaklaşımına dayalı birleşik, global bir ağlarıdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 45
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.3. 4G
  Amacı, mevcut merkezi hücresel ağları, IP tabanlı dünya çapında tek bir merkezi hücresel ağ standardında birleştirmektir.
  Kontrol, video, IP üzerinde ses gibi bir çok servisi desteklemesi planlanmaktadır.
  Hava ara yüzünde 20 Mbit/s - 100 Mbit/s veri iletim oranını desteklemektedir.
  İzlediğin kadar öde, evden alışveriş, e-ticaret ve çevrim içi veri dağıtımı gibi yayınlar ve veri uygulamaları geliştirilmeye başlanmıştır.
  Internetin hızlı büyümesi ve bütün dünyada kabul görmesi, güvenli ve yüksek bant genişliğine olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
  Karşılaşılan en önemli problemlerden biri, farklı teknolojili çok sayıda gezgin ve kablosuz ağın arasında erişimin nasıl sağlanacağıdır.
  4G yerel alan ağları trenler, kamyonlar, binalar veya rastgele organize olan ve biri birinin radyo etki alanı içerisinde kalan cihazların kurulumundan oluşacaktır.
    Bu tür ağlarda yönlendirme işlemi yeni mimarilerin yapısına bağlı olacaktır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 46
  5.1. Standardlar
BÖLÜM V Kablosuz Geniş Alan Ağları – WWAN
    5.1.4. LTE
  Otoriteler ve destekçiler LTE’yi 3G GSM teknolojilerinde devrim olarak tanımlarlar.
  Eski GSM teknolojileri ile uyumlu orak çalışmaktadır.
  LTE "Geliştirilmiş spektral verimliliği" güçlü noktalarından biridir ve bu mevcut radyo spektrumun daha verimli kullanılması anlamına gelir.
  LTE teorik olarak download’da 172 Mbps ve uplink’de 50 Mbps’den daha hızlı olduğu iddia edilir.
  Bu da uzak mesafelere veri ulaştırmayı mümkün kılmaktadır.
  LTE tamamen IP tabanlı bir teknolojidir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 47
  Giriş
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
  OSI (Açık Sistemler Bağlantısı - Open Systems Interconnection), ISO tarafından geliştirilmiş olup, iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlar.
  İlk olarak 1978 yılında geliştirilen bu standart, 1984 yılında yeniden düzenlenerek OSI referans modeli olarak yayınlanmıştır.
  Model yaygın olarak kabul görmüş ve network işlemi için bir kılavuzdur.
  Herhangi bir ağ üzerinden başka bir ağa bağlanmak için gerekli olan tüm yöntem ve protokolleri tanımlar.
  Gerçek dünya ağları OSI modeline uygundur.
  OSI modelinin kullanımında en önemlisi kendi özel terminolojisidir.
  Bu terminolojiye göre katmanlar ve fonksiyonlar vardır.
  Her katman, sonraki katmana veriyi iletirken kendi artı değerini ekler.
  Taşınacak veriye; “paket” ya da “frame” denir.
  Paket’ler, veri bağlantı katmanı tarafından geliştirilir.
  Datagram’lar, ag katmanı tarafından, Message’ler uygulama katmanı tarafından geliştirilir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 48
  Giriş
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 49
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.1. Fiziksel Katman (Physical Layer)
  En alt katmandır.
  Verileri bit olarak iletir.
  Bu katmanda ağ kablosu ile iletişim kurulur.
  Yaygın bir şekilde IEEE 802. 3, 802. 4 ve 802. 5 standartları kullanılır.
  Fiziksel katman; verinin gönderilmesini ve alınmasını tanımlayan katmandır.
  Kablolamayı ve ağ kartına bağlanmayı sağlayan birimleri içerir. İletim ortamındaki sinyal iletimini kontrol eder.
  Kullanıcı uygulamalarına dosya aktarım, elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi, terminal protokolleri gibi standartlar vardır.
  OSI uygulama katmanının kullandıgı bazı uygulamalar sunlardır;
  Telnet, Üstmetin Aktarım Protokolü (HTTP–Hypertext Transfer Protocol),
  Dosya Aktarım Protokolü (FTP–File Transfer Protocol),
  Ag Dosya Yönetim Sistemi (NFS – Network File System),
  Basit Elektronik Posta Aktarım Protokolü (SMTP – Simple Mail Transfer Protocol).
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 50
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.2. Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer)
  Veri bağlantı katmanı; fiziksel katmana erişmek ve kullanmak ile ilgili kuralları belirler.
  Veri bağlantı katmanının büyük bir bölümü ağ kartı içinde gerçekleşir.
  Ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespiti ve fiziksel katmandan gelen verinin hatalara karsı kontrolü görevini yerine getirir.
  Veri bağlantı katmanı iki alt bölüme ayrılır:
  Media Access Control (MAC)
  Logical Link Control (LLC)
Veri Bağlantısı | LLC
 | MAC
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 51
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.2. Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer)
  MAC alt katmanı; veriyi hata kontrol kodu, alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır.
  Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp; veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir.
  LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür.
  Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAPs).
  Böylece kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir.
  LLC ayrıca, veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karsı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur.
  Flow Control, yani alıcının işleyebileceğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir.
  En yaygın iki MAC protokolü 802.3 Ethernet ve 802.5 Token Ring’dir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 52
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.3. Ağ Katmanı (Network Layer)
  Ağ katmanının ana görevi; yönlendirme (routing) dir.
  Yönlendirme işlemi, paketlerin yerel ağ dışında diğer ağlara gönderilmesini sağlar.
  Ağ katmanında, iki istasyon arasında en ekonomik yoldan verinin iletimi kontrol edilir.
  Ağ aşamasında mesajlar adreslenir, mantıksal adresler fiziksel adreslere çevrilir.
  Bu aşamada ağ trafiği, yönlendirme gibi işlemler de yapılır.
  Bu katman üzerinde aşağıda veriler protokoller çalışır:
  Internet Protocol (IP – İnternet İletişim Protokolü)
  IPX (Internetwork Packet Exchange – Ağlar arası Paket Değişimi)
  BGP (Border Gateway Protocol – Sınır Ağ Geçidi Protokolü)
  OSPF (Open Shortest Path First – Öncelikli Olarak Kısa Rotayı Kullanan) ve versiyonları
  RIP (Routing Information Protocol – Yönlendirme Bilgi Protokolü) ve versiyonlar.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 53
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.4. Taşıma Katmanı (Transport Layer)
  Tasıma katmanının görevi; ağ katmanında yapılmayan işlemleri tamamlamaktır.
  Transport katmanı, ağın servis kalitesini (QoS- Quality of Service) artırır.
  Tasıma katmanı, bağlantılı ve bağlantısız protokolleri bir arada kullanır.
  "Quality of Service", bir network servisinin kalitesinin ölçümü için kriterler;
    İletişimin maliyeti
    İletişim için sağlanan bant genişliği
    Ağ katmanında oluşan hataların giderilmesi
    Kayıp paketlerin kurtarılması
    Sırası bozulan paketlerin yeniden düzenlenmesi
  Bu katman üzerinde çalışan protokollerden bazıları aşağıdadır:
  TCP (Transmission Control Protocol – İletim Denetimi Protokolü)
  UDP (User Datagram Protocol – Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Protokolü)
  SPE (Sequence Packet Exchange – Sıralı Paket Değişimi)
  ATP (Apple Talk Transaction Protocol – Apple Akıcı Konuşma Protokolü)
  NETBEU (NetBIOS Extended User Interface – NetBIOS Genişletilmiş Kullanıcı Arabirimi)
  SMB (Server Message Block – Sunucu Mesaj Bloğu)
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 54
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.5. Oturum Katmanı (Session Layer)
  Oturum katmanında; iki nokta arasında iletişim bağlantısı kurulur, başlatılır ve sona erdirilir.
  Oturum Katmanı, uygulamalar arasındaki oturumu temsil eder.
  Oturum katmanı, sunum katmanına yollanacak veriler arasında diyalog kurar.
  Bu katman üzerinden servis veren protokol ve uygulamalar aşağıdadır.
  RPC (Remote Procedure Call – Uzaktan Yordam Çağrısı)
  SQL (Structured Query Language – Yapısal Sorgu Dili)
  NetBIOS
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 55
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.6. Sunum Katmanı (Presentation Layer)
  Sunum katmanında, verinin çevrilmesi işlemi yapılır.
  Sunum katmanı, uygulama katmanına verileri yollar.
  Bu katmanda verinin yapısı, biçimi ile ilgili düzenlemeler yapılır.
  Sunum katmanında verinin formatı belirlenir.
  Ayrıca verinin şifrelenmesi ve açılması da bu katmanda yapılır.
  Bu katmanda verinin sıkıştırılması işlemi yapılır.
  Bu katman üzerinde var olan protokol türleri şunlardır:
  GIF (Graphics Interchange Format – Grafik Dönüşüm Biçimi)
  JPEG (Joint Photographic Experts Group – Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu)
  TIFF (Tagged Image File Format – Etiket Görüntü Dosya Biçimi)
  ASCII (American Standart Codes for Information Interchange – Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi)
  MPEG (Moving Picture Experts Group – Hareketli Görüntü Uzmanlar Grubu)
  MIDI (Musical Instruments Digital Interface – Müzikal Çalgı Sayısal Arabirimi)
  HTML (Hyper Text Markup Language – Hiper Metin İşaret Dili)
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 56
  Katmanlar
BÖLÜM VII OSI Ağ Katmanları
    7.7. Uygulama Katmanı (Application Layer)
  Bilgisayar uygulaması ile ag arasında gerçek bir arabirim sağlar.
  Bu katman, kullanıcıya en yakın olandır.
  Sadece bu katman diğer katmanlara servis sağlamaz.
  Uygulama katmanında, uygulamaların ağ üzerinde çalışması sağlanır.
  Uygulama katmanı ag servisini kullanacak olan programdır.
  Bu katman, kullanıcının gereksinimlerini karsılar.
  Veritabanı uygulaması ya da e-mail uygulaması örnek olarak verilebilir.
  Uygulama katmanını kullanan uygulamalardan bazıları şunlardır:
  FTP (File Transfer Protocol – Dosya İletim Protokolü)
  HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Hiper Merin Aktarım İletişim Kuralı)
  Telnet
  NSF (Network File System – Ağ Dosya Sistemi)
  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Yalın Elektronik Posta İletim Protokolü)
  SNMP (Simple Network Management Protocol – Yalın Ağ Yönetim Protokolü)
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 57
  Giriş
BÖLÜM VII Modülasyon Yöntemleri
  Modülasyon kavramı Radyo Frekansının kalbidir.
  Bir sinyal belli bir ortam üzerinden başka bir yerden yorumlanan ve aktarılmadan verimli yöntemler geliştirilmelidir.
  Modülasyon, bilgi çeşitlerinin iletim varyasyonu kullanmak için değişen bir dalga sürecidir.
  Modülatör, modülasyon gerçekleştiren cihazdır.
  Demodülatör ise demodülasyon işlemini gerçekleştiren cihazdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 58
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.1. Darbant (Narrowband) Tekniği
  Darbant tekniği, RF (Radio Frequency) sinyallerinin mümkün olan en dar frekans aralığında gönderilmesi ve alınması esasına dayanır.
  Bu yöntemde veri hızı düşük fakat iletişim mesafesi uzundur.
  Bu tür kullanımda her kullanıcının farklı frekans kanalı kullanması gerekir.
  Aksi durumda enterferans oluşur ve iletişimde bozulma veya kesilme meydana gelir.
  Özellikle yoğun kullanıcı bulunan bölgeler için uygun bir teknoloji değildir.
  Frekans talebinin ve kullanım yoğunluğunun az, iletişim mesafesinin uzak, veri hızının ise çok önemli olmadığı durumlarda ve kırsal alanlarda kullanılması mümkündür.
  Dar bant iletişim yöntemi WLAN sistemlerinde kullanılmamaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 59
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.2. Geniş Spektrum (Spread Spectrum) Tekniği
  Geniş Spektrum Tekniği gerçek bilgilerin modüle olmasından çok iletilen sinyallerin daha fazla bant genişliği kaplamasını karekterize eder.
  Taşıyıcı sinyaller tam bant genişliği üzerinde oluşabilir veya verici frekans spektrumunda olabilir buna yaygın spektrum tekniği denir.
  Otoyoldaki bir araca benzetilebilir, burada araçlara tek şerit yetmesine rağmen iki şerit kullanması olayı geniş spektrum tekniğinin özüdür.
  Kablosuz uygulamalarda geniş spektrum tekniği kullanılmaktadır.
  Düşük güç seviyelerinde fonksiyon kabiliyetleri veya genlikleri önemlidir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 60
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.2.1. Frekans Atlamalı Geniş Spektrum (FHSS) Tekniği
  Bu teknik, iletim bandını 1MHz’lik alt katmanlara bölmektedir.
  Sinyal her kanalda belli zaman aralığında kısa veri paketleri göndererek bir alt kanaldan diğerine atlamaktadır.
  Atlanacak frekansın sırasını üreten bir rasgele sayı üretici kullanılır.
  Bütün istasyonlar aynı sayı üreticiden bilgi aldığı sürece zamana göre eş uyumlu çalışacak ve es zamanlı olarak aynı frekansa atlama yapacaklardır.
  Her frekansta harcanan zaman dilimi yasam süresi olarak adlandırılır.
  FHSS’ de asıl sinyal bir taşıyıcı sinyal üzerine modüle edilir.
  Taşıyıcı sinyal belli bir sıraya göre sürekli olarak frekansı değiştirir.
  FHSS’ de 2.4 GHz’lik band 1MHz' lik 75 alt kanala (subchannel) bölünmüştür.
  Alıcı ve verici aynı atlama noktası üzerinde olduğunda veri ardışık olarak alt kanallar üzerinden gönderilir.
  Belirli bir zaman aralığında kullanılan kanalda, sıradaki bir sonraki kanala atlama gerçekleştirilmeden önce verinin küçük bir miktarının iletilmesi ile sınırlandırılmıştır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 61
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.2.2. Düz sıralı geniş spektrum (DSSS)
  Doğrudan Sıralı Geniş Yayılım (Direct Sequence Spread Spectrum) en fazla bilinen ve en geniş kullanım alanına sahip yayılım sistemidir.
  Bu teknik 2.4 GHz’ lik bandı, 22 Mhz’ lik kanallara böler.
  Veri herhangi bir sekilde diğer kanallara atlama olmadan 22 MHz’ lik kanallar üzerinden gönderilir.
  DSSS, modüle edilip iletime uygun hale getirilmiş işaretin, sahte gürültü (PN pseudo-noise) adı verilen dijital sinyalle çarpılması ile gerçekleştirilir.
  Bu mekanizma bütün bant genişliğini kullanılır ve kullanılan bant genişliğini zaman aralıklarına göre parçalara böler.
  Yani veri işareti dar bir frekans yerine özel bir kodlama yöntemi kullanılarak çok daha geniş bir frekans bandına dağıtılır.
  Kullanılan kodlama yönteminde (Sahte Gürültü Düzeni - Pseudo Noise PN) her kod bir bit dizisinden oluşur ve veri biti bu kodlarla taşınır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 62
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.2.2. Düz sıralı geniş spektrum (DSSS)
  PN dizisi tarafından kullanılan algoritma rasgele numara üretir ve bu veri dizisinden gelen ikilik düzende bilgi ile ikilik düzende bir kodlama işlemi birleşir.
  Elde edilen işaret normalde kullanılandan çok daha geniş bir frekans aralığına, düşük bir güç seviyesinde dağıtılır.
  Bu DSSS işareti ayrıca dahili bir yedekleme mekanizmasına sahiptir.
  Asıl verinin 10 yedek kopyası da iletilmektedir.
  Yedeklilik DSSS’ in en avantajlı taraflarından biridir.
  Alıcı taraf aldığı veri dizisini aynı PN koduna göre isleyerek ham veriyi elde eder.
  Eğer aynı band üzerinde bozucu bir işaret mevcut ise bu işaret yüksek güçlü bir dar band işareti gibi görünecektir.
  Kullanılan kodlamadan dolayı geniş frekans aralığındaki rasgele bölgelerden düşük genlikli işaretler bir araya getirildiğinden alıcı tarafta dağıtık işaret toplanırken, bozucu işaretin güç yoğunluğu dağıtılmış olacaktır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 63
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.3. Dikey Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM) Tekniği
  Bu teknikte, faz kaydırma ve genlik kaydırma yöntemi aynı anda özel bir şekilde kullanılmakta olup geniş bant genişlikleri elde edilebilmektedir.
  OFDM radyo dalgaları üzerinden büyük miktarda veri transferi yapmak için kullanılan bir frekans bölüşümlü çoğullama modülasyon tekniğidir.
  OFDM radyo sinyalini daha alt küçük sinyallere bölüp aynı anda farklı frekanslardan alıcıya gönderme yöntemi ile çalışır.
  OFDM sinyal iletiminde meydana gelen çapraz karışmayı azaltan ve çoklu yol gecikme yayılmasına ve kanal gürültüsüne tolerans tanıyan bir yöntemdir.
  Bu yüzden pek çok kablosuz uygulama için oldukça uygundur.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 64
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
    8.4. Kızılötesi (Infrared) Teknolojisi
  Kızılötesi teknolojisi gözle görülebilen ışığın altındaki frekansları veri iletiminde kullanan bir teknolojidir.
  Kızılötesi teknolojisini iki tür kullanmak mümkündür.
  Birincisi görüş hattı, ikincisi ise yansıma yöntemidir.
  Profesyonel olarak kızılötesi teknolojisi geçici ağ kurma ihtiyacı duyulan toplantılarda veya gezici satış elamanları tarafından kullanılmaktadır.
  Bu tür kullanımda yerel kablolu ağ ile bağlantı kurarak bilgi alış verişinde bulunmak ve sunucuya bağlı faks ve yazıcı gibi cihazlardan faydalanmak mümkündür.
  Düşük güç tüketimi, RF sinyallerinden etkilenmemesi, kapalı ortamlarda yetkisiz dinlemeye ve bozucu etkilere karşı tam bir güvenlik sağlaması ve herhangi bir lisans gerektirmemesi kızılötesi teknolojinin avantajlarıdır.
    Dezavantajları ise; iletişim mesafesinin kısa olması (10-15 m), sinyallerin katı cisimleri geçememesi ve hava şartlarından etkilenmesidir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 65
  Yöntemler
BÖLÜM VIII Modülasyon Yöntemleri
Ağ Türü | Standard | Modülasyon Yöntemi
WPAN | Bluetooth | FHSS
 | HomeRF | FHSS
 | ZigBee | DSSS
WLAN | IEEE 802.11 | FHSS DSSS
 | IEEE 802.11a | OFDM
 | IEEE 802.11b | DSSS
 | IEEE 802.11c | FHSS DSSS
 | IEEE 802.11d | FHSS DSSS
 | IEEE 802.11e | OFDM
 | IEEE 802.11f | OFDM
 | IEEE 802.11g | OFDM
 | IEEE 802.11h | OFDM
 | IEEE 802.11i | OFDM
 | IEEE 802.11n | OFDM
 | HyperLAN1-2 | OFDM
WMAN | Wi-Max IEEE 802.16 | OFDM
 | IEEE 802.16d | OFDM
 | IEEE 802.16e | OFDM
 | HyperMAN | OFDM
WWAN | GSM | ÇOK DEĞİŞİK
 | UMTS | ÇOK DEĞİŞİK
 | LTE | ÇOK DEĞİŞİK
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 66
  Giriş
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
  Çoğullama (Multiplexing) ve "Çoklu Erişim" (Multiple Access), sabit haberleşme kaynaklarının/ortamlarının paylaşılarak kullanılmasıdır.
  Çoğullama, kullanıcı ihtiyaçlarının sabit olduğu ve paylaşımın önceden belirlenmiş kurallara göre gerçekleştiği ve genelde yerel bir noktada yapılan haberleşme kaynak paylaşımıdır.
  Çoklu Erişim, genelde haberleşme kaynaklarının uzaktan paylaşımını gerektirmektedir, örneğin uydu haberleşmesinde ve GSM sistemlerinde olduğu gibi, haberleşme kaynakları dinamik olarak her kullanıcının anlık ihtiyacına göre belirlenmektedir.
  Çoğullama ve Çoklu Erişimin mantığı aynıdır, amaç birden fazla işaretin haberleşme kanalını kullanmasıdır.
  Tek kanaldan birden fazla gönderilirken işaretlerin karışmasının önlenmesi ve alıcıda istenen işaretin tekrar ayrıştırılabilmesi önem kazanmaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 67
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.1. Frekans Bölüşümlü Çoğullama ve Çoklu Erişim (FDMA)
  Frekans Bölüsümlü Çogullama (Frequency Division Multiplexing , FDM) ve Frekans Bölüşümlü Çoklu Erisim (Frequency Division Multiple Access, FDMA) haberleşme kanallarının frekans paylaşımını öngörmektedir.
  Her işaretin iletimi için farklı bir frekans bandı kullanılarak işaretlerin birbirine karışması önlenirken birden fazla işaretin ayni kanaldan iletilmesi mümkün kılınmaktadır.
  Şekilde bir haberleşme kaynağının frekans zaman uzayı ile gösterilmiştir.
  Frekans spektrumu belirli sayıdaki frekans bandına bölünerek, kullanıcıların iletim ihtiyacına göre frekans bantları atanmaktadır.
  Frekans bantları kullanıcı ihtiyacına göre genelde uzun süreli veya kalıcı olarak ayrılmaktadır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 68
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.1. Frekans Bölüşümlü Çoğullama ve Çoklu Erişim (FDMA)
  Bilgi işareti bir temelbant işareti ise, taşıyıcı frekansı iletim yapılacak frekans bandına göre belirlenen bir geçişbant modülasyonu kullanılarak işaretlerin FDM ile çoğullanması sağlanabilir.
  FDM genelde analog işaretlerin çoğullanmasında kullanılmaktadır.
  FDM ile çoğullanacak işaretlerin bantgenişliği, mutlaka sınırlı olmalıdır, bu nedenle örneklenmiş bir işaretin FDM ile çoğullanması mümkün değildir.
  Sayısal bir işaret ancak geçişbant modülasyonu ile sürekli bir dalga biçimine dönüştürülüp frekans bandı sınırlandırıldıktan sonra FDM ile çoğullanabilmektedir.
  FDM ve FDMA ile çoğullama yapılırken dikkat edilmesi gereken husus frekans bantlarının (taşıyıcı modülasyon frekanslarının) işaretler arasında karışmaya neden olmayacak şekilde ayarlanmasıdır.
  Bu nedenle iki komsu modülasyon frekansı arası en az çoğullanan işaretlerin bant genişliği kadar tutulmalıdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 69
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.2. Zaman Bölüşümlü Çoğullama ve Çoklu Erişim (TDMA)
  Zaman Bölüşümlü Çoğullama (Time Division Multiplexing, TDM) ve Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (Time Division Multiple Access, TDMA) sayısal işaretlerde örnek arası zaman aralığının diğer işaretlerin örnekleri için kullanılarak bir haberleşme kaynağının zaman bazlı bir paylaşım sonucu ortak kullanılmasını sağlamaktadır.
  Zaman uzayı belirli uzunluktaki zaman dilimlerine (time-slot) bölünerek her bir sayısal işaretin örnekleri için farklı bir zaman diliminin kullanılması sonucu haberleşme kaynağının ortak kullanımı sağlanırken işaretlerin karışması önlenmektedir.
  TDM ve TDMA'de frekans bandında ise bir çoğullama yapılmamakta, her işaret için mevcut frekans spektrumunun tamamı kullanıma sunulmaktadır.
  Ardışık iki işaret için ayrılan zaman dilimleri arasında olası ufak senkronizasyon hatalarına karsı güvenlik bantları bırakılabilmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 70
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.2. Zaman Bölüşümlü Çoğullama ve Çoklu Erişim (TDMA)
  Dikkat edilmesi gereken husus zaman uzayında bir çakışma olmaması için işaretlerin örnekleme frekanslarının birbirine eşit veya birbirinin tamsayı katı olması gerektiğidir.
  İşaretlerin çoğullanma zamanlan arasında, sistemin zamanlamasında meydana gelebilecek ufak hatalara karsı bir güvenlik bandı bırakılmasında fayda vardır.
  Her alıcının kendisine gönderilmiş olan işaretin hangi zaman diliminde geleceğini bilmesi gerektiğinden haberleşme bağlantısının kurulu aşamasına gönderici ve alıcı arasında zamanlama senkronizasyonu kurulmakta, yani gönderici ve alıcıya hangi zaman diliminin onların kullanımına tahsis edildiği bildirilmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 71
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.3. Kod Bölüsümlü Çogullama ve Çoklu Erisim (CDMA)
  Kod Bölüşümlü Çoğullama (Code Division Multiplexing, CDM) ve Kod Bölüşümlü Çoklu Erişim (Code Division Multiple Access, CDMA) FDM ve TDM'in (FDMA ve TDMA'in) karılmasından elde edilen bir çoğullama yöntemidir.
  Esasında hem frekans uzayı hem de zaman uzayı bölüşümü söz konusu değildir çünkü zaman uzayının bölüşülebileceği örneklenmiş sayısal işaretlerin frekans spektrumu sınırsızdır ve frekans uzayı bölüşümü yapılamaz, frekans spektrumlan sınırlı olan sürekli-zaman işaretleri ise zamanda sürekli oldukları için zaman bölüşümü yapılamaz.
  Kod bölüşümlü çoğullamanın temelinde frekans uzayının bölüşümlü olarak kullanılması yatmaktadır, frekans bantları kullanıcılara belirli bir süre için ayrılmakta ve bu süre sonunda frekans bant paylaşımı yeniden düzenlenmektedir.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 72
  Yöntemler
BÖLÜM IX Erişim Yöntemleri Ve Çoğullama
    9.3. Kod Bölüsümlü Çogullama ve Çoklu Erisim (CDMA)
  Belirlenen zaman aralığı boyunca kullanıcılar kendilerine ayrılan bantlardan iletim yapmakta, bu süre sonunda iletime devam eden kullanıcılar yeni paylaşıma göre yayın bantlarını değiştirmekte, iletimi biten kullanıcıların yerine iletim yapmak isteyen yeni kullanıcıların alınması sonucu haberleşme kaynaklan etkin bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.
  Şekilde örnek bir CDMA sistemi için frekans-zaman uzayının kullanımı gösterilmektedir.
  Birinci zaman aralığında birinci kullanıcı birinci frekans bandını, ikinci kullanıcı ikinci bandı, üçüncü kullanıcı da üçüncü bandı kullanmaktadır.
  Birinci zaman aralığı sonunda frekans spektrumunun paylaşımı yeniden düzenlenmekte ve ikinci zaman aralığında birinci kullanıcı üçüncü banttan, ikinci kullanıcı birinci banttan ve üçüncü kullanıcı da ikinci banttan iletime devam eder.
  İkinci zaman aralığının sonunda frekans paylaşımı tekrar düzenlenmektedir.
  Kod bölüşümlü çoğullamanın faydası, iletim süresi boyunca her kullanıcı frekans bantları arasında atladığı için, çevre koşullan yüzünden iletişim kalitesinin kötü olduğu frekanslar mevcut olsa dahi, kullanıcı bu frekanslarda uzun süre kalmayacağından iletişim kalitesinde düşüş geçici olacaktır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 73
BÖLÜM IX Sonuçlar
  Şekilden de anlaşılacağı üzere Kablosuz Ağ Teknolojilerinin geleceği yavaş yavaş Wi-Max teknolojisine doğru kaymaktadır.
  Bunun en önemli nedenlerinden biri ise bu teknolojinin henüz geliştirilme aşamasında olması ve inanılmaz hızlı olmasıdır.
Notes: sdfsdfssfdsfs

## Slide 74
Referanslar
1. KÖKSAL, Ahmet Sertol. 802.11 Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Güvenlik Sorunu. SAKARYA : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - YÜKSEK LİSANS TEZİ, Mayıs 2007.
2. Gast, Matthew. 802.11 Wireless Networks The Definitive Guide. S.L. : O'reilly, April 2002. 0-596-00183-5.
3. Pervasive (Sürekli/Yaygın) Teknolojilerde İletişim Altyapısı. Korkmaz, İlker. İZMİR : İzmir Ekonomi Üniversitesi Bigisayar Bilimleri Fakültesi, 2006.
4. SOYINKA, Wale. Wireless Network Administration A Beginner’s Guide. New York Chicago San Francisco : The Mcgraw-hill Companies, 2010. Isbn: 978-0-07-163922-4.
5. ÖZTÜRK, Emin. Wlan Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wıreless Local Area Networks) Teknolojisinin İncelenmesi, Mevcut Düzenlemelerin Değerlendirilmesi Ve Ülkemize Yönelik Düzenleme Önerisi. ANKARA : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU - UZMANLIK TEZİ, Ekim 2004.
6. ARDIÇ, Suna Beyza. 2.4 Ghz Ism Bandı Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Yükselteç Tipi Aktif Mikroşerit Anten Tasarımı, Sayısal Simülasyonu Ve Gerçeklenmesi. Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi, 2010.
7. Eğitimde Ad-hoc Ağlar Ve Bluetooth Teknolojisi. Sokullu, Radosveta Ve Karatepe, Engin. İZMİR : Ege Üniversitesi, 2010.
8. Müberra GÜNGÖR, Daire Başkanı, M. Alper TEKİN, Bilişim Uzmanı Ve Ramazan YILMAZ, Bilişim Uzmanı. Wimax: Diğer Genişbant Telsiz Erişim (GTE) Teknolojileri İle Karşılaştırılması. ANKARA : Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma Ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, Temmuz 2009,.
9. YİĞİT, Ercan. Kablosuz Ağlardan Çoklu-ortam İletimi. Kocaeli : Kocaeli Üniversitesi, 2008.
10. Dördüncü Nesil Kablosuz Ağlar Arasında Karşılıklı Kimlik Doğrulama Uyumluluğu İçin Yeni Bir Çözüm. Bahtiyar, Şerif, Alagöz, Fatih Ve Çağlayan, M. Ufuk. İstanbul : 1.Ağ Ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu - Emo, 2005.
Notes: sfdsf

## Slide 75
Referanslar
11. PINAR, Nevzat. MIMO-IP Telsiz Aglarda Dörtlü Oyun Uygulamaları Basarım Analizi. İstanbul : İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.
12. Erkınay, Z. Merve. Kablosuz Aglar (Wireless Networks) Ve Kablosuz Aglarda Güvenlik. Van : Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Yüksek Lisans Tezi, 2005.
13. Hallberg, Bruce. Networking A Beginner’s Guide, Fifth Edition. New York : The Mcgraw-hill Companies, 2010. Isbn: 978-0-07-163354-3.
14. ÇOŞKUN, Yunus Emre. Http://Yunusemrecoskun.Com/?P=340. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 28 04 2011.] Http://Yunusemrecoskun.Com.
15. REİSOGLU, Ercan. Kablosuz Aglarda Güvenlik. İSTANBUL : BAHÇESEHİR ÜNİVERSİTESİ - YÜKSEK LİSANS TEZİ, Ocak, 2008.
16. Applying The OSI Seven Layer Network Model To Information Security. Reed, Damon. S.L. : SANS Institute, 2004.
17. Marsic, Ivan. Computer Networks Performance And Quality Of Service. New Jersey : Rutgers University, 2010.
18. ULUCAN, Fatma. Kablosuz Yerel Alan Ağlarında Güvenliğin İncelenmesi Ve Daha Güvenli Hale Getirebilmek İçin Alınacak Önlemler. İstanbul : Maltepe Üniversitesi, 2007.
19. Liu, Hui Ve Li, Guoqing. Ofdm-based Broadband Wireless Networks Design And Optimization. New Jersey : John Wiley & Sons, 2005. Isbn-1 3 978-0-471-72346-2.
20. YILDIRIM, Özgür. 802.11 Kablosuz Yerel Alan Aglarında Net Veri Hızının İncelenmesi. İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi - Yüksek Lisans Tezi, 2008.
21. Holt, Alan Ve Huang, Chi-yu. 802.11 Wireless Networks Security And Analysis Computer Communications And Networks. Swindon SN6 8LA UK : Springer-verlag London Limited, 2010. Issn 1617-7975.
Notes: sfdsf

## Slide 76: Son
Teşekkür Ederim…